## Slide 1: 스마트 와이퍼 프로젝트
설계사양서

## Slide 2: 1. 목적
핵심 목적: 빗물 양(ADC 전압)에 따른 와이퍼(서보모터) 속도 자동 제어.
기술적 도전:
  하드웨어 분석 (Spec Analysis): SDK 함수 너머의 S32K144 Reference Manual 레지스터(ADC_RA, FTM_MOD 등) 직접 분석 및 최적화.
  비차단형 로직 (Non-blocking Logic): Delay 함수를 배제하고 Timer Interrupt를 활용하여 다중 작업(모터 구동 + 센서 읽기 + 통신) 처리 능력 확보.
  외부 하드웨어 인터페이싱 (External Interfacing): 내장 기능을 넘어 외부 회로(가변저항, 서보모터, 브레드보드)를 직접 설계하고 보드와 전기적으로 연결하여 실무적인 하드웨어 제어 역량 증명.

## Slide 3: 2. 시스템 구성 다이어그램
모니터링부(Monitoring)
PC (FreeMASTER)
구동부(Actuators)
서보 모터 (Servo Motor)
입력부(Sensors)
(빗물 감지 센서 역할)
가변저항 (Potentiometer)
제어부(S32K144 MCU)
State Machine 로직
LPUART 모듈
FTM(PWM) 모듈
ADC 모듈
Analog Voltage (0V ~ 5V)
PWM Signal (50Hz)
UART Serial Data (TX)
Notes: 맞는지 회로도? 확인하기.
Analog Voltage (0V ~ 5V) 이거 맞는지 data sheet or RM 에서 확인하기.
Pwm Signal (50 Hz) 이것도 맞는지 확인.
==============
핀맵을 보고 어떤 핀에 (J1, J2, J3 … ) 꽂아가며 해야하는지.
책임님이 화이트보드에 그려주신 것처럼 그라운드.. 등 회로도를 읽을 줄 알아야하는 지식이 있어야 할 것같은데 // 이랑 evb보드랑 서보모터, adc 관계를 어떻게 연결해야하는지 그림으로 내가 직접 그릴 수 있으면 best일듯.
VCC
GND
5V
PWM
ADC
이런거를 보면서 해야하는거 같음.

## Slide 4: 3. 하드웨어 분석 및 레지스터 설계
A. ADC0 (Analog-to-Digital Converter)
분석 레지스터: ADC_SC1A (Status and Control Register 1), ADC_RA (Data Result Register).
설계 데이터:
  Resolution: 12-bit (0 ~ 4095).
  Input Channel: 가변 저항이 연결된 핀의 ADC 채널 확인 (예: AD12 등).
B. FTM0 (FlexTimer Module) - PWM
분석 레지스터: FTM_MOD (Modulo Register), FTM_CnV (Channel Value Register).
설계 데이터:
  Frequency: 50Hz (서보모터 표준 주기 20ms).
  Duty Cycle: 1ms (5% 듀티, 0°) ~ 2ms (10% 듀티, 180°) 사이의 정밀 제어.
Notes: 레지스터 맞는지 RM, DataSheet 확인하기

## Slide 5: 4. 소프트웨어 로직: State Machine
모드 | ADC 범위 (빗물 양) | 와이퍼 동작 (서보모터) | UART 출력 메시지
OFF | 0 ~ 499 | 정지 (0° 고정) | "Mode: OFF"
INT | 500 ~ 1999 | 3초 간격 왕복 동작 | "Mode: INTERVAL"
LOW | 2000 ~ 3499 | 느린 속도로 연속 왕복 | "Mode: LOW SPEED"
HIGH | 3500 ~ 4095 | 빠른 속도로 연속 왕복 | "Mode: HIGH SPEED"
Notes: 이 부분도 RM이랑 데이터시트 확인해서 맞는지 확인
==============
LOW, HIGH는 CPM 단위로 정의. 1 CPM은 1분에 cycle을 1번하는 거임.
와이퍼 각도 현재 내가 사려는 서보모터의 사양서를 보면 0 ~ 180도 까지 되는데 이걸0 ~ 140도 까지로 제한하기.
외부하드웨어의 스펙도 잘 봐야되는 것 같음.

## Slide 6: 5. 필요 물품
서보모터 (SG90): https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1128421
가변저항 (10kΩ): https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1385277
빵판 (400홀): https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1328148
점퍼선 세트:
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15810172
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15810171
Notes: 서보모터 : 유사품이 많으나 SG90 규격이면 모두 호환됩니다.
가변저항 : 빵판에 꽂기 편하도록 다리가 일자인 것을 추천합니다.
점퍼선 세트 : 보드의 핀 헤더(수단)와 연결하려면 M/F(숫놈-암놈) 선이 반드시 필요합니다. M/M 이랑 M/F 둘다 사야되나? F/F는 안되는 이유는 EVB보드 J1 ~ 6 이 F 형이어서 그런건가?
===================
가변저항은 외부 하드웨어를 가지고 하면 회로도를 볼 줄 알아야한다는데 시도를 해보고 안되면 evb 내장 ADC로 해도 될듯.
?? 하드웨어 서보모터말고 다른 빵판이나 점퍼선은 사양서 보고 빵판이나 점퍼선을 사면 되나??